东阳市企业技术难题及需求

| 序号 | 企业名称 | 需引进或攻关的技术难题 | 可合作方式 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 姓名 | 电话 |
| 1 | 横店集团东磁股份有限公司硬质合金厂 | 超细、超粗碳化钨产品及粗、细晶粒硬质合金生产技术： 高性能硬质合金产品生产需要其晶粒度粗或细，也是硬质合金产品性能发展的主要方向，其使用的材料也同样需要超粗或超细，是目前我们技术上的瓶颈 | 面谈 | 申屠雁翔 | 0579-86588305 13586953995 |
| 2 | 横店集团东磁股份有限公司电池分公司 | 提高电池性能： 提高品质保证能力，改善工艺技术，确保产品性能档次的提高。 | 面谈 | 杨健华 | 0579-86554157 13858979195 |
| 3 | 横店集团东磁股份有限公司 | 注塑用永磁铁氧体粘结料粉开发： 技术指标：剩磁Br≥2700Gs；矫顽力Hcb≥2260Oe；内禀矫顽力Hcj≥2800Oe； 磁能积max≥1.82MGOe | 面谈 | 陆柏松 | 0579-86588228 13505895859 |
| 4 | 横店集团东磁股份有限公司 | FB12系列高性能各向异性湿压永磁铁氧体材料： 需达到的指标： FB12B： 剩余磁感应强度Br：4700±100Gs 矫顽力Hcb： 4450±150Oe 内禀矫顽力Hcj：4700±150Oe 磁能积（BH）max：5.2±0.2MGOe FB12H： 剩余磁感应强度Br：4600±100Gs 矫顽力Hcb：4250±150Oe 内禀矫顽力Hcj：5400±250Oe 磁能积（BH）max：5.0±0.2MGOe | 面谈 | 陆柏松 | 0579-86588228 13505895859 |
| 5 | 浙江省东阳市诚基电机有限公司 | 聚氨酯原材料的开发（P液，R液） 材料要求： 硬度：50-55 固化时间和温度：85度左右的温度，固化30分钟左右 双组分的配合比例比较接近，P液：R液的比例至少大于0.75 原料黏度较低。 回弹性好：70度压缩25%比例，22个小时，永久变形小于10% | 委托开发 | 陆柏松 | 0579-86551236 13505895859 |
| 6 | 横店集团东磁股份有限公司 | 提高永磁铁氧体磁瓦强度： 解决永磁铁氧体磁瓦强度方面的技术问题： 技术指标：平均提高30%以上; 5597产品，现在强度在600—1000N，提高到≥900N； | 面谈 | 陆柏松 | 0579-86588228 13505895859 |
| 7 | 浙江省东阳市诚基电机有限公司 | 异性塑磁颗粒料流动性的改善： 现在我厂生产的DMS121系列异性塑磁颗粒料在样快性能上可以达到2.0~2.1MGOe,但是由于其流动性只有40g/min左右,而户田等公司生产的颗粒料可以达到95g/min,所以在实际打产品时户田颗粒料总是比DMS121料的性能高,所以希望能采购到能抗高温的粉体润滑剂加入到DMS121配方中,提高DMS121的流动性.(要求粉体润滑剂在320度条件下不分解) | 面谈 | 陆柏松 | 0579-86588228 13505895859 |
| 8 | 浙江省东阳市诚基电机有限公司 | 聚氨酯弹性体表面处理液的开发： 1、表面液体和聚氨酯弹性体基材的粘结力好。 2、固化温度在常温或低温（小于60度），时间为30分钟左右。 3、原料粘度小，有合适的溶剂来稀释，该溶剂不会腐蚀聚氨酯基材且易挥发。 4、表面层耐磨，要求产品打 印5000张无磨损。 | 委托开发 | 陆柏松 | 0579-86551236 13505895859 |
| 9 | 浙江省东阳市诚基电机有限公司 | 耐磨、高韧性、高硬度无磁钢材 料的开发或处理工艺： 现在使用的模具无磁材料无法采用常规热处理工艺.硬度在HRC20左右,虽然可以使用表面离子镀层工艺,但实际使用中因为材料基体硬度低,在使用时在合模压力作用下容易变形,采用G60或无磁硬质合金,韧性差,受力容易断裂,无法使用.所以希望能有更好的材料和热处理工艺来解决这一问题,要求基体HRC40~50左右,韧性也要求良好。 | 委托开发 | 陆柏松 | 0579-86551236 13505895859 |
| 10 | 浙江省东阳市诚基电机有限公司 | 聚氨酯橡胶体的研磨： 研磨产品外观无直线纹、水波纹、起皱等。 | 面谈 | 陆柏松 | 0579-86551236 13505895859 |
| 11 | 浙江省东阳市诚基电机有限公司 | 异性橡胶磁片充磁性能的提高： 现有我厂异性2mm磁片的 充磁性能与国外客户相比相差约200Gs ，经我厂充磁试验暂还不能达到该水平。意欲寻求该项充磁技术或该方面的人才。（目前我厂磁片充磁性能约为720--750Gs,同样我厂磁片送给客户后充磁为920--950 Gs ) | 面谈 | 陆柏松 | 0579-86588228 13505895859 |
| 12 | 横店集团联宜电机有限公司 | 电机运转降噪技术： 技术要求： 1．主要内容：需解决电机转子噪音大的问题 2．转速：1500--4500 r/min ; 3．风量 15--25 m3/min ; 4．绝缘等级： F级以上（155℃）， 5．风压：80Kpa以上 ； 6．振动： 8--65HZ， 双振幅1.2mm ； 7．噪音：35分贝以下 | 面谈 | 曹生炜 | 0579-86633503 13586955989 |
| 13 | 横店集团联宜电机有限公司 | 水下清洗机技术： 技术要求： 1、防水性能要好； 2、最大压力达200mpa； 3、功率 1kw---2.5 kw； 4、电压110-280v/50-60Hz； 5、要有调速开关； 6、连续工作时，电机温度不能超过50℃。 7、噪音：75分贝以下。 | 面谈 | 曹生炜 | 0579-86633503 13586955989 |
| 14 | 横店集团联宜电机有限公司 | 高精度电动千斤顶开发技术： 随着电器产品自动化时代的到来，机械式动力工具也将逐渐被淘汰，高精度定位电动千斤顶是替代目前小型立式，卧式千斤顶的必然产品。国内电动千斤顶还处于试生产和不成熟的市场环境中， 1、要有保护措施，如过流、过压、过载等保护。 2、电流不能太大， 3、噪音要在50分贝以下， 4、可靠性要好，具有精确定位等功能。 | 面谈 | 曹生炜 | 0579-86633503 13586955989 |
| 15 | 横店集团联宜电机有限公司 | 步进电机抗干扰技术： 技术要求： 1、电机在高磁场场合运行不受电磁干扰； 2、要有调速开关； 3、连续工作时，电机温度不能超过50℃。 4、转速：3500 r/min以上； 5、噪音：45分贝以下。 | 面谈 | 曹生炜 | 0579-86633503 13586955989 |
| 16 | 横店集团联宜电机有限公司 | 具有多种控制模式的伺服电机及其控制技术： 技术要求： 1、可控制感应电机、交流电机、同步电机、直流电机 2、电机功率：1.5KW以下； 3、电机额定速度：5000rpm； 4、保护模式：位置保护模式、速度保护模式、扭矩保护模式、过载保护模式、过流保护模式、过压保护模式； 5、编码器分辨率：10000ppr； | 面谈 | 曹生炜 | 0579-86633503 13586955989 |
| 17 | 浙江花园工贸集团有限公司 | 太阳能光伏： 太阳电池直接将太阳能转化为电能，这被公认为解决能源危机和环境问题十分有效的途径之一。在国内太阳电池产能高速扩张的同时，国内企业的研发水平却普遍较弱，而产品高度依懒出口。 公司有意在太阳能光伏方面寻求新的拓展。 | 面谈 | 邵宏宝 | 0579-86270075 13505897398 |
| 18 | 花园工贸集团有限公司 | 医药化工类项目、电子、机械加工类项目的引进。 | 技术转让 合作开发 委托开发 | 邵宏宝 | 0579-86270026 13505897398 |
| 19 | 东阳市威达环保助剂有限公司 | 三价铬环保钝化液的制备及工艺完善： 三价铬环保钝化是现今电镀行业的大势所趋，现行的三价铬钝化工艺主要控制在德、日等外国几大公司，价格昂贵。本技术所要求达到：黑钝不泛彩，白钝白色纯正，彩钝不发黄、发雾，各种钝后产品盐雾试验超过现行国际标准，钝后产品符合欧盟RHSO标准。 | 合作开发 | 蒋跃平 | 13355899311 |
| 20 | 东阳市祥丰实业有限公司 | 牛津布边角料再生利用技术： 1、边角料的布与塑料的剥（分）离。 2、剥离后的利用。 | 合作开发 | 吕国水 | 0579-86445228 13906793195 |
| 21 | 浙江东阳化学工贸有限公司 | 催化加氢项目： 我公司采用变压吸附技术从 合成氨驰放气中提取氢气，提取的氢气除供应客户外还有余量，急需引进或开发催化加氢项目来消化余量氢气。 | 技术转让 合作开发 | 金克强 | 0579-86686151 13575992002 |
| 22 | 浙江东阳化学工贸有限公司 | 高含氢硅油合成工艺改进： 我公司目前采用的合成工艺生产的高含氢硅油，遇浓硫酸会产生凝胶，影响客户使用。急需改进合成工艺，克服该缺陷。 | 面谈 | 金克强 | 0579-86686151 13575992002 |
| 23 | 浙江康峰化工有限公司 | 含氟系列产品的深化开发： 我公司主要生产三氟甲基苯系列产品，是农药、医药、染料等的中间体，现市场竞争激烈，产品附加值不高，亟需进一步深化开发高科技含量，效益好、低污染，有广阔前景的新产品，热忱欢迎科研院所、氟化工同仁前来相互合作，共同发展。 | 面谈 | 张位德 | 0579-86709195 |
| 24 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 风电磁钢： 低失重产品 压力：2atm 温度：121℃ 湿度：100%RH 周期：480h 失重要求小于5mg/cm2 | 合作开发 | 吴红平 | 0579-86563929 |
| 25 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 钕铁硼磁体镍镀结合力测试设备和技术： 目前，我公司钕铁硼镀层附离强度的试验方法都限于定性试验，尚未采用定量试验方法。求购定量试验设备和技术或合作开发定量试验设备和技术，技术指标开发。 | 技术转让 合作开发 | 任强民 | 0579-86563961 |
| 26 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 低温度系数烧结钕铁硼系列产品开发： 烧结钕铁硼可逆温度系数αBr≦-0.05%/℃ ，（BH）max≧30MGOe | 面谈 | 何响俊 | 0579-86563953 13506594014 |
| 27 | 浙江英洛华磁业有限公司 | 钕铁硼磁体不可通损失计算软件： 磁通不可通损失受磁体材质，产品规格和温度影响很大。已知测试温度退磁曲线和产品规格的情况下，用软件计算出不可通磁损；在已知产品规格和不可通的损失要求的条件下，用软件计算出需选用相应的磁性能参数钕铁硼材料，技术指标立仪。 | 技术转让 合作开发 | 任强民 | 0579-86563961 |
| 28 | 浙江雪舫工贸有限公司 | 抗氧化剂在火腿中的应用： 火腿作为发酵制品，本身制作周期较长，从而容易形成过氧化值过高，在此中间需要使用抗氧化剂用以降低过氧化值，可是目前的使用在日本以及一些西方国家检验还是不合格，如何能够有效的使用抗氧化剂或是运用何种绿色无害的抗氧化剂可以有效的降低过氧化值 | 面谈 | 高嘉慰 | 13735639621 |
| 29 | 浙江宗苏食品有限公司 | 传统肉制品工业化生产关键工艺点转化： 传统产品加工中受季节因素影响，限制其工业化、规模化生产经营。在其工业化转化中土烘房与蒸煮炉使用过程中对产品肉味的影响及工艺的把持成为其转化的关键点，希望以此工序的技术及土烘房改造为主要技术互助方向。 | 合作开发 | 厉红珍 | 13858966128 |
| 30 | 横店得邦电子有限公司 | 全程调光节能灯 技术难题： 1、低端不容易关断，关断前会出现闪烁。 2、低端不易调至很低，调低后产品不稳定。 3、元器件过多，不易节能装配。需要芯片驱动，目前很难找到专用驱动芯片。 | 合作开发 | 陈欣平 | 0579-86563837 |
| 31 | 横店得邦电子有限公司 | 螺旋型灯管无积粉技术难题： 1.生产过程中螺旋型灯管底部，沉积很多三基色荧光粉。 2.生产过程中能定量、均匀涂粉。 目前我公司在解决以上难题上还没有取得突破，需要得到国内外有关高校院所的技术指导或合作开发。 现状：目前我们制造的节能灯的重要材料是三基色荧光粉，在我们生产过程中，在我们的螺旋型灯管底部，就存在很多积粉，而这些积粉不能对光输出产生作用，所以我们希望能够有效地减少这些积粉的存在。 目标：我们需要荧光粉能均匀地涂覆在管内表面，形成一层厚薄均匀又牢固的荧光粉膜。（1）灯内荧光粉无任何沉积，多余粉流出，且充分干燥；（2）定量涂粉，如灯管设计是多重粉重，将粉深入灯管，能均匀又牢固地涂覆。 | 合作开发 | 胡井冈 | 0579-86563718 |
| 32 | 东阳市东政电机有限公司 | 资料显示，我国80%以上的电机产品效率比国外先进水平低2—5个百分点。我国目前广泛应用的Y系列电动机效率平均值为87.3%；美国高效电动机的效率平均值为90.3%，该效率水平为美国能源政策法令（EPACT法令）所规定的市场准入效率水平；美国超高效电动机是近几年的产品，其效率平均值为91.9%。 希望科研单位和大院名校的专家教授能提供提高电动机效率 的最新成果。 | 技术转让 合作开发 | 陈政 | 0579-86817825 13905893192 |
| 33 | 东阳市东政电机有限公司 | 欧盟Eup指令即能源使用产品生态化设计指令已于去年八月转换成了欧盟各成员国的法律。此举虽有助于提升相关企业的绿色环保意识，促进企业的产品结构调整。但是，其对我国企业的消极影响不容小视。我国相关企业在应对Eup指令方面面临的难题主要体现在三个方面。 1、提升产品能源效率，达到指令所设定的目标有难度。 2、全面考虑生产周期方面困难重重。 3、提升自身的产品环境化设计技术与欧盟国家仍有差距。 希望能有符合欧盟Eup指令要求的电机新产品以技术转让方式提供给我公司。如无现成的符合欧盟Eup指令要求的电机新产品，也可以合作开发的形式攻 关。 | 技术转让 合作开发 | 陈政 | 0579-86817825 13905893192 |